|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE GCER 300, SET 1-Tür Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-alone-Betrieb zur Steuerung von einer Tür (erweiterbar auf 2 Türen). RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Einem Ausweis kann einer von zwei Berechtigungstypen zur Kurzzeitfreigabe oder Dauerfreigabe (Office-Funktion) von Türen und Toren zugewiesen werden. Die Türfreigabezeit kann von 1-99 Sekunden gewählt werden. Die PIN-Länge ist variabel zwischen 4- und 6-stellig wählbar. Die Kommunikation zwischen Leser und Steuerung erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Über DIP-Schalter sind Funktionen wie Schleuse oder Demenz einstellbar. Freigabetaster sind anschließbar. Set bestehend aus: 1x GEZE GCER 300 I/O Box Steuert den Öffnungsvorgang von 1 Tür (max. 2 möglich) zur Montage im gesicherten Bereich Steuerung vormontiert im Kunststoffgehäuse zur Aufputzmontage. Anzahl zu verwaltender Personen: max. 200 Spannungsversorgung: 8 bis 30 V DC Leistungsaufnahme: max. 1,5 VA Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C Ausgänge: 4 Relais (Wechsler), je Tür 2 Relais Kontaktbelastung: max. 30 V DC, 1 A Eingänge: 4 Eingänge, 2 je Tür Schnittstelle: 2x RS485 (2-Draht), nicht galvanisch getrennt Anschlussart: Schraub- / Steckklemmen Schutzart: IP30 im Gehäuse (nach EN 60529) Abmessungen (B x H x T): 150 x 100 x 36 mm (ID-Nr. 185707) 1x GEZE GCVR 300 T, RFID-Leser UP Mit Folientastatur (12 Tasten) Zur Montage in Standard-Unterputzdose 60 mm oder Aufputz in Verbindung mit AP-Rahmen (optional) Optische Signalisierung über 3 LEDs (rot, grün, orange) Akustische Signalisierung über integrierten Buzzer Frequenz: 13,56 MHz, ISO 14443 A Spannungsversorgung: 8 bis 30 V DC (interner Verpolungsschutz) Leistungsaufnahme: max. 1,7 VA Betriebstemperatur -25 °C bis +60 °C Schnittstelle: 1x RS485 (2-Draht) Anschlussart: Federleiste steckbar Schutzart: frontseitig (in montiertem Zustand) IP54 Abmessungen (B x H x T): 81 x 81 x 21 mm (UP) Abmessungen optional (B x H x T): 81 x 81 x 40 mm (AP) (ID-Nr. 185708) Optional 1x GEZE GCVR Touch 300 T, RFID-Leser UP Mit kapazitiver Tastatur (12 Tasten) Edle Glasoptik Zur Montage in Standard-Unterputzdose 60 mm oder Aufputz in Verbindung mit AP-Rahmen (optional) Optische Signalisierung über 3 LEDs (rot, grün, orange) Akustische Signalisierung über integrierten Buzzer Frequenz: 13,56 MHz, ISO 14443 A Spannungsversorgung: 8 bis 30 V DC (interner Verpolungsschutz) Leistungsaufnahme: max. 3,5 VA Betriebstemperatur -25 °C bis +60 °C Schnittstelle: 1x RS485 (2-Draht) Anschlussart: steckbare 8 polige Schraub- / Steckklemme Schutzart: frontseitig (in montiertem Zustand) IP54 Abmessungen (B x H x T): 81 x 101 x 21 mm (UP) Abmessungen optional (B x H x T): 81 x 101 x 41 mm (AP) (ID-Nr. 187108) 2x GEZE GCER 300 Systemkarte Master Als Sicherheitskarte zur Administration des Systems Vorderseite mit GEZE Logo und Aufdruck Master Farbe: beidseitig weiß (ID-Nr. 185713) 10x GEZE Ausweiskarte RFID RFID-Identifikationsmedium mit Aufdruck Vorderseite mit GEZE Logo und fortlaufender Nummer Farbe: beidseitig weiß (ID-Nr. 185711) Optional 10x GEZE Schlüsselanhänger RFID RFID-Identifikationsmedium mit Aufdruck Vorderseite mit fortlaufender Nummer Rückseite mit GEZE Logo Runde Bauform Farbe: schwarz, Deckel weiß (ID-Nr. 185712) |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE GCER 300, SET 2-Türen Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-alone-Betrieb zur Steuerung von einer Tür (erweiterbar auf 2 Türen). RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Einem Ausweis kann einer von zwei Berechtigungstypen zur Kurzzeitfreigabe oder Dauerfreigabe (Office-Funktion) von Türen und Toren zugewiesen werden. Die Türfreigabezeit kann von 1-99 Sekunden gewählt werden. Die PIN-Länge ist variabel zwischen 4- und 6-stellig wählbar. Die Kommunikation zwischen Leser und Steuerung erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Über DIP-Schalter sind Funktionen wie Schleuse oder Demenz einstellbar. Freigabetaster anschließbar. Set bestehend aus: 2x GEZE GCER 300 I/O Box Steuert den Öffnungsvorgang von 1 Tür (max. 2 möglich) zur Montage im gesicherten Bereich Steuerung vormontiert im Kunststoffgehäuse zur Aufputz-Montage. Anzahl zu verwaltender Personen: max. 200 Spannungsversorgung: 8 bis 30 V DC Leistungsaufnahme: max. 1,5 VA Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C Ausgänge: 4 Relais (Wechsler), je Tür 2 Relais Kontaktbelastung: max. 30 V DC, 1A Eingänge: 4 Eingänge, 2 je Tür Schnittstelle: 2x RS485 (2-Draht), nicht galvanisch getrennt Schutzart: IP30 im Gehäuse (nach EN 60529) Abmessungen (BxHxT): 150 x 100 x 36 mm (ID-Nr. 185707) 2x GEZE GCVR 300 T, RFID-Leser UP Mit Folientastatur (12 Tasten) Zur Montage in Standard-Unterputzdose 60 mm oder Aufputz in Verbindung mit AP-Rahmen (optional) Optische Signalisierung über 3 LEDs (rot, grün, orange) Akustische Signalisierung über integrierten Buzzer Frequenz: 13,56 MHz, ISO 14443 A Spannungsversorgung: 8 bis 30V DC (interner Verpolungsschutz) Leistungsaufnahme: max. 1,7 VA Betriebstemperatur -25 °C bis +60 °C Schnittstelle: 1x RS485 (2-Draht) Anschlussart: Federleiste steckbar Schutzart: frontseitig (in montiertem Zustand) IP54 Abmessungen (B x H x T): 81 x 81 x 21 mm (UP) Abmessungen optional (B x H x T): 81 x 81 x 40 mm (AP) (ID-Nr. 185708) Optional 2x GEZE GCVR Touch 300 T, RFID-Leser UP Mit kapazitiver Tastatur (12 Tasten) Edle Glasoptik Zur Montage in Standard-Unterputzdose 60 mm oder Aufputz in Verbindung mit AP-Rahmen (optional) Optische Signalisierung über 3 LEDs (rot, grün, orange) Akustische Signalisierung über integrierten Buzzer Frequenz: 13,56 MHz, ISO 14443 A Spannungsversorgung: 8 bis 30 V DC (interner Verpolungsschutz) Leistungsaufnahme: max. 3,5 VA Betriebstemperatur -25 °C bis +60 °C Schnittstelle: 1x RS485 (2-Draht) Anschlussart: steckbare 8 polige Schraub- / Steckklemme Schutzart: frontseitig (in montiertem Zustand) IP54 Abmessungen (B x H x T): 81 x 101 x 21 mm (UP) Abmessungen optional (B x H x T): 81 x 101 x 41 mm (AP) (ID-Nr. 187108) 2x GEZE GCER 300 Systemkarte Master Als Sicherheitskarte zur Administration des Systems Vorderseite mit GEZE Logo und Aufdruck Master Farbe: beidseitig weiß (ID-Nr. 185713) 10x GEZE Ausweiskarte RFID RFID-Identifikationsmedium mit Aufdruck Vorderseite mit GEZE Logo und fortlaufender Nummer Farbe: beidseitig weiß (ID-Nr. 185711) Optional 10x GEZE Schlüsselanhänger RFID RFID-Identifikationsmedium mit Aufdruck Vorderseite mit fortlaufender Nummer Rückseite mit GEZE Logo Runde Bauform Farbe: schwarz, Deckel weiß (ID-Nr. 185712) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE GCER 300 Light, SET 1-Tür Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-alone-Betrieb, mit einem Relaisausgang zur Steuerung von einer Tür im gesicherten Innenbereich. RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise zur Kurzzeitfreigabe von Türen und Toren berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Die Türfreigabezeit kann von 1-99 Sekunden gewählt werden. Die PIN-Länge ist variabel zwischen 4- und 6-stellig wählbar. Die Kommunikation erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Set bestehend aus: 1x GEZE GCER 300 Light, RFID-Leser UP Mit Folientastatur (12 Tasten) Zur Montage in Standard-Unterputzdose 60 mm oder Aufputz in Verbindung mit AP-Rahmen (optional) Optische Signalisierung über 3 LEDs (rot, grün, orange) Akustische Signalisierung über integrierten Buzzer Frequenz: 13,56 MHz, ISO 14443 A Anzahl zu verwaltender Personen: max. 200 Spannungsversorgung: 8 bis 30 V DC (interner Verpolungsschutz) Leistungsaufnahme: max. 2,5 VA Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C Anschlussart: Federleiste steckbar Ausgänge: 1x Relaiskontakt Schaltspannung: 30 V/DC Schaltstrom: 1 A/DC Schutzart: frontseitig (in montiertem Zustand) IP54 Abmessungen (B x H x T): 81 x 81 x 21 mm (UP) Abmessungen optional (B x H x T): 81 x 81 x 40 mm (AP) (ID-Nr. 185710) 2x GEZE GCER 300 Systemkarte Master Als Sicherheitskarte zur Administration des Systems Vorderseite mit GEZE Logo und Aufdruck Master Farbe: beidseitig weiß (ID-Nr. 185713) 10x GEZE Ausweiskarte RFID RFID-Identifikationsmedium mit Aufdruck Vorderseite mit GEZE Logo und fortlaufender Nummer Farbe: beidseitig weiß (ID-Nr. 185711) Optional 10x GEZE Schlüsselanhänger RFID RFID-Identifikationsmedium mit Aufdruck Vorderseite mit fortlaufender Nummer Rückseite mit GEZE Logo Runde Bauform Farbe: schwarz, Deckel weiß (ID-Nr. 185712) |
|  | Einzelkomponenten: |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE GCER 300 I/O Box Steuert den Öffnungsvorgang von 1 Tür (max. 2 möglich) zur Montage im gesicherten Bereich Steuerung vormontiert im Kunststoffgehäuse zur Aufputz-Montage Anzahl zu verwaltender Personen: max. 200 Spannungsversorgung: 8 bis 30 V DC Leistungsaufnahme: max. 1,5 VA Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C Ausgänge: 4 Relais (Wechsler), je Tür 2 Relais Kontaktbelastung: max. 30 V DC, 1 A Eingänge: 4 Eingänge, 2 je Tür Schnittstelle: 2x RS485 (2-Draht), nicht galvanisch getrennt Schutzart: IP30 im Gehäuse (nach EN 60529) Abmessungen (BxHxT): 150 x 100 x 36 mm (ID-Nr. 185707) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE GCVR 300 T, RFID-Leser UP Mit Folientastatur (12 Tasten) Zur Montage in Standard-Unterputzdose 60 mm oder Aufputz in Verbindung mit AP-Rahmen (optional) Optische Signalisierung über 3 LEDs (rot, grün, orange) Akustische Signalisierung über integrierten Buzzer Frequenz: 13,56 MHz, ISO 14443 A Spannungsversorgung: 8 bis 30 V DC (interner Verpolungsschutz) Leistungsaufnahme: max. 1,7 VA Betriebstemperatur -25 °C bis +60 °C Schnittstelle: 1x RS485 (2-Draht) Anschlussart: Federleiste steckbar Schutzart: frontseitig (in montiertem Zustand) IP54 Abmessungen (B x H x T): 81 x 81 x 21 mm (UP) Abmessungen optional (B x H x T): 81 x 81 x 40 mm (AP) (ID-Nr. 185708) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE GCVR Touch 300 T, RFID-Leser UP Mit kapazitiver Tastatur (12 Tasten) Edle Glasoptik Zur Montage in Standard-Unterputzdose 60 mm oder Aufputz in Verbindung mit AP-Rahmen (optional) Optische Signalisierung über 3 LEDs (rot, grün, orange) Akustische Signalisierung über integrierten Buzzer Frequenz: 13,56 MHz, ISO 14443 A Spannungsversorgung: 8 bis 30 V DC (interner Verpolungsschutz) Leistungsaufnahme: max. 3,5 VA Betriebstemperatur -25 °C bis +60 °C Schnittstelle: 1x RS485 (2-Draht) Anschlussart: steckbare 8 polige Schraub- / Steckklemme Schutzart: frontseitig (in montiertem Zustand) IP54 Abmessungen (B x H x T): 81 x 101 x 21 mm (UP) Abmessungen optional (B x H x T): 81 x 101 x 41 mm (AP) (ID-Nr. 187108) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE GCER 300 Light, RFID-Leser UP Mit Folientastatur (12 Tasten) Zur Montage in Standard-Unterputzdose 60 mm oder Aufputz in Verbindung mit AP-Rahmen (optional) Optische Signalisierung über 3 LEDs (rot, grün, orange) Akustische Signalisierung über integrierten Buzzer Frequenz: 13,56 MHz, ISO 14443 A Anzahl zu verwaltender Personen: max. 200 Spannungsversorgung: 8 bis 30 V DC (interner Verpolungsschutz) Leistungsaufnahme: max. 2,5 VA Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C Anschlussart: Federleiste steckbar Ausgänge: 1x Relaiskontakt Schaltspannung: 30 V/DC Schaltstrom: 1 A/DC Schutzart: frontseitig (in montiertem Zustand) IP54 Abmessungen (B x H x T): 81 x 81 x 21 mm (UP) Abmessungen optional (B x H x T): 81 x 81 x 40 mm (AP) (ID-Nr. 185710) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE GCER 300 Systemkarte Master Als Sicherheitskarte zur Administration des Systems Vorderseite mit GEZE Logo und Aufdruck Master Farbe: beidseitig weiß (ID-Nr. 185713) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Ausweiskarte RFID RFID-Identifikationsmedium mit Aufdruck Vorderseite mit GEZE Logo und fortlaufender Nummer Farbe: beidseitig weiß (ID-Nr. 185711) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Schlüsselanhänger RFID (optional) RFID-Identifikationsmedium mit Aufdruck Vorderseite mit fortlaufender Nummer Rückseite mit GEZE Logo Runde Bauform Farbe: schwarz, Deckel weiß (ID-Nr. 185712) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Aufputzrahmen GCER AP (optional) Kunststoffgehäuse für Aufputzmontage der Leser GCVR 300 Abmessungen (B x H x T): 81 x 81 x 30 mm Gesamttiefe mit Leser 40 mm (Id.-Nr. 130024) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Steckernetzteil NT 1,0 A – 24 V DC (optional) Primär: 230 V AC, 50 Hz Sekundär: 24 V DC (+/- 5 %) / 1 A (Id.Nr. 130025) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Netzteil NT 1,1 A – 24 V DC UP (optional) Zur Montage in tiefen Standard UP-Dosen Primär: 230 V AC, 50 Hz Sekundär: 24 V DC / 1,1 A (Id.Nr. 151426) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Netzteil NT 1,5 A – 24 V DC HA (optional) Zur Montage auf Hutschienen Primär: 230 V AC, 50 Hz Sekundär: 21,6 – 26,4 V DC / 1,5 A (Id.Nr. 151426) |