|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE IQ box Safety TÜV-geprüftes Sicherheits-Schaltgerät zur Absicherung von Haupt- und Nebenschließkanten kraftbetätigter Fenster, Klappen und Lichtkuppeln etc. in Kombination mit Sicherheitsschaltleisten oder/und berührungslosen Sensoren. TÜV-zertifiziert entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Je Fenster ist eine IQ box Safety erforderlich. Bei Gefahrenerkennung durch die Sensorik stoppt oder reversiert das kraftbetätigte Fenster die Bewegung und verhindert die Verletzungsgefahr. Eigenschaften: Genügt höchsten Schutzklasseanforderungen für kraftbetätigte Fenster gemäß Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (Schutzklasse 4) Für natürliche Lüftung (24 V Netzteil, KNX, IQ gear) und/oder Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA Zentrale) DIP Schalter zur (De-)Aktivierung der Sensoreingänge Anpassungen der Parameter mit Service Terminal ST 220 möglich Hutschienengehäuse mit steckbaren Klemmen zur einfachen Verdrahtung Integrierter Taster zum manuellen Schließen der Fenster im Servicefall Anschlussmöglichkeiten: Die IQ box Safety ist kompatibel mit den GEZE Fensterantrieben IQ windowdrive (24 V DC) ab Softwareversion V3.2: Spindelantrieb E 250 NT (auch in RWA Öffnungs- und Verriegelungssystemen) Kettenantrieb Slimchain Kettenantrieb Powerchain Verriegelungsantrieb Power lock F1200+ ab Softwareversion 1.0 Vorparametrierte Eingänge für berührungslose Sensoren z.B. GC 339 oder GC 342 Vorparametrierte Eingänge für Sicherheitsschaltleisten (Abschlusswiderstand von 4,5 k bis 22 kOhm) Technische Daten: Versorgungsspannung 24 V DC, +-25 % Max. Strom Antriebe 10 A Umgebungstemperatur -5 °C…+70 °C Max. Anschlussquerschnitt 2,5 mm² Max. Länge der Leitung zum Antrieb 50 m Max. Leitungslänge Sensor siehe technische Daten des jeweiligen Sensors Maße Hutschienen-Gehäuse (HxTxB) 90 mm x 60 mm x 35 mm (2 TE) Nachweise TÜV, EN ISO 13849-1: 2016-06 und DIN EN ISO 13849-2:2013-02; Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen Hinweis: Nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muss für kraftbetätigte Fenster eine Risikobeurteilung erstellt werden. Die GEZE Sicherheitsanalyse für kraftbetätigte Fenster kann als Leitfaden für die Risikobeurteilung genutzt werden. Aus diesen Anforderungen heraus ergibt sich die nötige Schutzklasse des Fensters und die Definition der Schutzmaßnahmen. Da die Fenster- und Einbauarten sowie die baulichen Gegebenheiten stark variieren ist eine Machbarkeitsprüfung vorab stets empfehlenswert (besonders bei Nachrüstungen). |
| --- | --- |
|  | .......... St .................. € .................. € Aufputzgehäuse Zur Unterbringung von Hutschienen-Netzteilen oder anderen elektronischen Hutschienen-Bauteilen mit den max. Abmessungen von ca. 119 x 93 x 55 mm. Ästhetisches Design. Technische Daten: Kunststoffgehäuse weiß, kaskadierbar Kabeleinführung aufputz oder unterputz Ausführung: Größe B x H x T [mm]: ca. 193 x 130 x 82 |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € 24 V Netzteil ( ) Unterputz ( ) Hutschiene Hinweis: 24 V Netzteil nötig, zur Versorgung von Fensterantrieben, Sensoren sowie der IQ box Safety. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Sensorik zur Absicherung (Eventualposition) Sicherheitsschaltleisten oder/und berührungslose Sensoren zur Absicherung der Haupt- und Nebenschließkanten am Fenster Definition des abzusichernden Fensters: ( ) Einwärts öffnend ( ) Auswärts öffnend ( ) Kippfenster ( ) Klappfenster ( ) Drehfenster ( ) Parallelausstellfenster andere Flügelarten auf Anfrage möglich …………mm Breite …………mm Höhe …………mm Montagehöhe …………mm Öffnungsweite GEZE Laserscanner GC 342 (Option) Selbstüberwachter Laserscanner zur Absicherung der Haupt- und Nebenschließkanten am Fenster. Eigenschaften: - Min. Montagehöhe 2500 mm - Max. Montagehöhe 3870 mm - Schutzart IP54 - max. Erfassungsfeld 4 m (diagonal) Ausführung: ( ) außen ( ) innen Ausführung: ( ) nirofarben ( ) schwarz ( ) weiß Schutzhaube zum Schutz des Laserscanners gegen Störeinflüsse ( ) nirofarben ( ) schwarz ( ) nach RAL oder/und |
|  | GEZE Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang GC 339 (Option) Selbstüberwachter Lichtvorhang zur Absicherung der Haupt- und Nebenschließkanten am Fenster. Eigenschaften: - Min. Montagehöhe 2000 mm - Max. Montagehöhe 3000 mm - Schutzart IP54 - Erfassungsfeld (bei Montagehöhe 2,2 m) bis 2,2 x 0,35 m (B x T) - 10 einstellbare Lichtvorhangkonfigurationen Ausführung: ( ) außen ( ) innen Ausführung: ( ) nirofarben ( ) schwarz ( ) weiß |
|  | oder/und Sicherheitsschaltleisten (Option) Sicherheitsschaltleisten zur Absicherung der Haupt- und Nebenschließkanten am Fenster. Abschlusswiderstand zwischen 4,5k – 22 k Ohm zur Verwendung mit der IQ box Safety. Maße des Fensters ….. Anzahl der Sicherheitsschaltleisten pro Fenster ….. Länge(n) der Schaltleiste(n) ….. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung – Gewährleistung 2 Jahre Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung – Gewährleistung 3 Jahre Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Exklusiv Servicewartung – Gewährleistung 5 Jahre Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 60 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 5 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung / Montage und Inbetriebnahme Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |