|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE F 1200+ System Antriebssystem für einwärts öffnende Drehkipp- / Kipp-Fenster zur täglichen Be- und Entlüftung. Antriebssystem bestehend aus einer Antriebseinheit dem F 1200+ und dem F 1200 Drehkippbeschlag. Automatisierte Kippstellung bis Öffnungsweite von 180 mm ohne Kette und manuelle Öffnung in Drehstellung. Im stromlosen Zustand ist eine mechanische Notver- und -entriegelung möglich. Antrieb mit integriertem Bedienelement und Griffunktion zur Motorisierung des zugehörigen Beschlags. Die Anzahl der waagrechten / senkrechten Mittelverriegelungen ist abhängig von der Größe des Flügels. Anwendung Flügelmaße: ........ mm Breite (min. 750 mm – max. 2400 mm) ........ mm Höhe (bei vertikaler Bedienung durch F 1200+ min.980 mm – max. 3500 mm) (bei horizontaler Bedienung durch F 1200+ min. 750 mm – max. 3500 mm) Ausstellweite in Kipp-Öffnung: 180 mm Flügelgewicht: max. 200 kg (entsprechendes Anwendungsdiagramm ist in der Einbauzeichnung zu finden) |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE F 1200 Drehkippbeschlag Drehkippbeschlag Kurbeldrehkippbeschlag zur komfortablen und einfachen Bedienung von großen und schweren Fenstern aus Aluminium. Der Beschlag besteht aus einer aufliegenden Bandseite und einem verdeckt liegenden Zentralverschluss. Beschlageigenschaften Einsetzbar in Aluminium-Profilsystemen Schüco, Hueck, Wicona mit folgenden Beschlagkammerabmaßen: Flügelnut: 21 mm Rahmennut: 14 mm Nuttiefe Schubstange: 6,5 mm Falzluft: 16 mm Ausführung Beschlag Farbton Bandseite: ( ) EV1 / ( ) nach RAL Anschlagart / Einbaulage: ( ) DIN R / ( ) DIN L |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE F 1200+ Antrieb Lüftungsantrieb zur Automatisierung von einwärts öffnenden Kipp- und Drehkipp-Fenster. Verwendbar nur mit F 1200 Beschlag. Funktionen Elektrisches Ver- und Entriegeln des Beschlags in Echtzeit mit manueller Drehfunktion sowie motorische Kipplüftung für den stufenlosen Lüftungsbetrieb von Drehkipp- und Kippfenster. Die hochwertige Antriebseinheit in Aluminium dient als ergonomisches Griffelement bei manueller Bedienung in Dreh-Stellung. Nutzung der Dreh-Stellung kann entweder komplett deaktiviert oder nur für autorisierte Personen ermöglicht werden. Automatikmodus ermöglicht extrem laufruhigen Betrieb. Bedieneinheit mit kapazitiven Bedientasten mit LED-Hinterleuchtung ermöglicht eine intuitive Bedienung mit Handlungsempfehlung und verhindert somit Fehlanwendungen durch Nutzer. Eine LED-Statusanzeige veranschaulicht die Öffnungsindikation, den Betriebsmodus sowie die Warnhinweise bei Fehlanwendung. Präzise Steuerung des Bedienfeldes durch Annäherungssensor zur Identifikation der Nutzernäherung- und Nutzerentfernung sowie Helligkeitssensor zur Anpassung an die Umgebungshelligkeit. Im stromlosen Betrieb kann der Antrieb mittels mechanischer Notentriegelung bewegt werden. Anwendung Vorgesehen für den GEZE Drehkippbeschlag F 1200 für Flügelhöhen bis 3,5 m bei einem maximalen Flügelgewicht bis zu 200 kg. (spezielle Nutgeometrie und Anwendungsdiagramme des Beschlags beachten). Ausstellweite in Kipp-Öffnung: 180 mm Ansteuerung Manuelle Bedienung über integriertes Bedienfeld am Antrieb und Einbindung in die Gebäudeautomation in Verbindung mit GEZE IQ box KNX möglich. Montage Die Antriebseinheit kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden. Ein Kabelübergang von Blendrahmen zum Flügel kann als trennbarer Leitungsübergang ausgeführt werden. Klemmschutz Bis Schutzklasse 3 nach Maschinenrichtlinie EG/42/2006 ohne zusätzlich Sensoren durch reduzierte Schließgeschwindigkeit. In Verbindung mit der GEZE IQ Box Safety und passender Sensorik bis Schutzklasse 4 möglich (gemäß Sicherheitsanalyse). Technische Daten Versorgungsspannung: 24 V DC / ± 10 % Stromaufnahme: max. 2,5 A Einschaltdauer: ED 30 % Leistungsverbrauch: 60 W Umgebungstemperatur: -5 °C bis +70 °C Entriegelungszeit: < 4s Schalldruckpegel: < 38 dbA (Automatikmodus) Geschwindigkeit (Kipp) Automatikbetrieb 11 mm/s an Hauptschließkante Geschwindigkeit (Kipp) manuell bis zu 32 mm/s an Hauptschließkante Gehäuse Schutzart: IP 40 Gehäuse: Aluminium Abmessungen: 506 x 53 x 45 mm (B x H x T) Montageposition: ( ) vertikal / ( ) horizontal Oberfläche: Eloxal EV1 Farbton: ( ) EV1 / ( ) nach RAL.......... Seitenkappe: ( ) RAL 7012 / ( ) nach RAL.......... Ausführung Anschlagsart / Einbaulage: ( ) DIN R / ( ) DIN L Drehfunktion: ( ) nicht gesperrt ( ) mechanische Drehblockade (Schlüssel) ( ) softwareseitige Drehblockade |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Kabelübergang Verdeckt liegender Kabelübergang in der Falzluft zur Stromversorgung der Fensterantriebe. Kabelübergang mit lösbarer Steckverbindung. Anwendung Zur Stromversorgung von Antrieben die am Fensterflügel montiert werden Flügel und Rahmenmontage Ausführung ( ) Kabelübergang 4 m / 6 m ( ) Kabelübergang 2 m / 3 m |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Netzteil – Netzteil NT 6,25 A – 24 V HS Netzteil zur Hutschienenmontage und zur Versorgung von 24 V Antrieben und Steuerungen. Technische Daten Ausgangsspannung: 24 V DC Betriebsspannung: 230 V +/- 10% Ausgangsstrom: max. 6,25 A Schutzart: IP20 Ausführung Hutschienengehäuse: grau Größe B x H x T [mm]: 72 x 95 x 66,5 Material: Kunststoff |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Aufputzgehäuse Gehäuse zur Aufputzmontage von Hutschienen-Bauteilen wie Netzteile oder Steuerungen. Mit integrierter 35 mm Hutschiene für Geräte mit max. 7 Teilungseinheiten (18 mm). Technische Daten Schutzart: IP 40 Kabeleinführung Aufputz oder Unterputz Ausführung Größe B x H x T [mm]: ca. 193 x 130 x 82 Farbe: weiß Kaskadierbar Material: Kunststoff |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Lieferung, Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |