|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE F 1200+ System Antriebssystem für einwärts öffnende Drehkipp- / Kipp-Fenster zur täglichen Be- und Entlüftung. Antriebssystem bestehend aus einer Antriebseinheit dem F 1200+ und dem F 1200 Drehkippbeschlag. Automatisierte Kippstellung bis Öffnungsweite von 180 mm ohne Kette und manuelle Öffnung in Drehstellung. Im stromlosen Zustand ist eine mechanische Notver- und -entriegelung möglich. Antrieb mit integriertem Bedienelement und Griffunktion zur Motorisierung des zugehörigen Beschlags. Die Anzahl der waagrechten / senkrechten Mittelverriegelungen ist abhängig von der Größe des Flügels. Anwendung Flügelmaße: ........ mm Breite (min. 750 mm – max. 2400 mm) ........ mm Höhe (bei vertikaler Bedienung durch F 1200+ min.980 mm – max. 3500 mm) (bei horizontaler Bedienung durch F 1200+ min. 750 mm – max. 3.500 mm) Ausstellweite in Kipp-Öffnung: 180 mm Flügelgewicht: max. 200 kg (entsprechendes Anwendungsdiagramm ist in der Einbauzeichnung zu finden |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE F 1200 Drehkippbeschlag Drehkippbeschlag Kurbeldrehkippbeschlag zur komfortablen und einfachen Bedienung von großen und schweren Fenstern aus Aluminium. Der Beschlag besteht aus einer aufliegenden Bandseite und einem verdeckt liegenden Zentralverschluss. Beschlageigenschaften Einsetzbar in Aluminium-Profilsystemen Schüco, Hueck, Wicona mit folgenden Beschlagkammerabmaßen: Flügelnut: 21 mm Rahmennut: 14 mm Nuttiefe Schubstange: 6,5 mm Falzluft: 16 mm Ausführung Beschlag Farbton Bandseite: ( ) EV1 / ( ) nach RAL Anschlagart / Einbaulage: ( ) DIN R / ( ) DIN L |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE F 1200+ Antrieb Lüftungsantrieb zur Automatisierung von einwärts öffnenden Kipp- und Drehkipp-Fenster. Verwendbar nur mit F 1200 Beschlag. Funktionen: Elektrisches Ver- und Entriegeln des Beschlags in Echtzeit mit manueller Drehfunktion sowie motorische Kipplüftung für den stufenlosen Lüftungsbetrieb von Drehkipp- und Kippfenster. Die hochwertige Antriebseinheit in Aluminium dient als ergonomisches Griffelement bei manueller Bedienung in Dreh-Stellung. Nutzung der Dreh-Stellung kann entweder komplett deaktiviert werden oder nur für autorisierte Personen ermöglicht werden. Automatikmodus ermöglicht extrem laufruhigen Betrieb. Bedieneinheit mit kapazitiven Bedientasten mit LED Hinterleuchtung ermöglicht eine intuitive Bedienung mit Handlungsempfehlung und verhindert somit Fehlanwendungen durch Nutzer. Eine LED-Statusanzeige veranschaulicht die Öffnungsindikation, den Betriebsmodus sowie die Warnhinweise bei Fehlanwendung. Präzise Steuerung des Bedienfeldes durch Annäherungssensor zur Identifikation der Nutzernäherung- und Nutzerentfernung sowie Helligkeitssensor zur Anpassung an die Umgebungshelligkeit. Im stromlosen Betrieb kann der Antrieb mittels mechanischer Notentriegelung bewegt werden. Anwendung Vorgesehen für den GEZE Drehkipp-Beschlag F 1200 für Flügelhöhen bis 3,5 m bei einem maximalen Flügelgewicht bis zu 200 k (spezielle Nutgeometrie und Anwendungsdiagramme des Beschlags beachten). Ausstellweite in Kipp-Öffnung: 180 mm Ansteuerung Manuelle Bedienung über integriertes Bedienfeld am Antrieb und Einbindung in die Gebäudeautomation in Verbindung mit GEZE IQ box KNX möglich. Montage Die Antriebseinheit kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden. Ein Kabelübergang von Blendrahmen zum Flügel kann als trennbarer Leitungsübergang ausgeführt werden. Klemmschutz Bis Schutzklasse 3 nach Maschinenrichtlinie EG/42/2006 ohne zusätzlich Sensoren durch reduzierte Schließgeschwindigkeit. In Verbindung mit der GEZE IQ Box Safety und passender Sensorik bis Schutzklasse 4 möglich (gemäß Sicherheitsanalyse). Technische Daten Versorgungsspannung: 24 V DC / ± 10 % Stromaufnahme: max. 2,5 A Einschaltdauer: ED 30 % Leistungsverbrauch: 60 W Umgebungstemperatur: -5 °C bis +70 °C Entriegelungszeit: < 4s Schalldruckpegel: < 38 dbA (Automatikmodus) Geschwindigkeit (Kipp) Automatikbetrieb 11 mm/s an Hauptschließkante Geschwindigkeit (Kipp) manuell bis zu 32 mm/s an Hauptschließkante Gehäuse Schutzart: IP 40 Gehäuse: Aluminium Abmessungen: 506 x 53 x 45 mm (B x H x T) Montageposition: ( ) vertikal / ( ) horizontal Oberfläche: Eloxal EV1 Farbton: ( ) EV1 / ( ) nach RAL.......... Seitenkappe: ( ) RAL 7012 / ( ) nach RAL.......... Ausführung Anschlagsart / Einbaulage: ( ) DIN R / ( ) DIN L Drehfunktion: ( ) nicht gesperrt ( ) mechanische Drehblockade (Schlüssel) ( ) softwareseitige Drehblockade |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Kabelübergang Verdeckt liegender Kabelübergang in der Falzluft zur Stromversorgung der Fensterantriebe. Kabelübergang mit lösbarer Steckverbindung. Anwendung Zur Stromversorgung von Antrieben die am Fensterflügel montiert werden Flügel und Rahmenmontage Ausführung ( ) Kabelübergang 4 m / 6 m ( ) Kabelübergang 2 m / 3 m |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Netzteil – Netzteil NT 6,25 A – 24 V HS Netzteil zur Hutschienenmontage und zur Versorgung von 24 V Antrieben und Steuerungen. Technische Daten Ausgangsspannung: 24 V DC Betriebsspannung: 230 V +/- 10% Ausgangsstrom: max. 6,25 A Schutzart: IP20 Ausführung Hutschienengehäuse: grau Größe B x H x T [mm]: 72 x 95 x 66,5 Material: Kunststoff |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Aufputzgehäuse Gehäuse zur Aufputzmontage von Hutschienen-Bauteilen wie Netzteile oder Steuerungen. Mit integrierter 35 mm Hutschiene für Geräte mit max. 7 Teilungseinheiten (18 mm). Technische Daten Schutzart: IP 40 Kabeleinführung: Aufputz oder Unterputz Ausführung Größe: B x H x T [mm]: ca. 193 x 130 x 82 Farbe: weiß Kaskadierbar Material: Kunststoff |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € IQ box KNX Für die Anbindung der GEZE Fensterantriebe IQ windowdrive zur intelligenten natürlichen Lüftung in das KNX Gebäudesystem. Die IQ box KNX ist kompatibel mit folgenden GEZE Fensterantrieben ab Softwareversion 3.0: Spindelantrieb E 250 NT Kettenantrieb Slimchain Kettenantrieb Powerchain Verriegelungsantrieb Power lock F 1200+ Die Ansteuerung der angeschlossenen Antriebe (Position in %, Geschwindigkeit in % sowie Rückmeldung der aktuellen Position des Fensterzustandes (geschlossen / offen / öffnet / schließt / Position) erfolgt durch den KNX Gebäudebus. Lüftungsfunktionen, Spaltlüften und Zeitlüften sind ohne weitere Steuerungen sicherzustellen. Technische Daten Versorgungsspannung: 24 V DC,+-25 %, SELV Max. Strom Antriebe: 6 A Eigenstromaufnahme an KNX-Bus: 5 mA Eigenstromaufnahme an 24 V: 25 mA Schutzart / Schutzklasse: IP 20 Schutzklasse III Umgebungstemperatur: 5 °C .. +70 °C Anschlussquerschnitt: 24 V & Antrieb 1,5 mm² Anschlussquerschnitt Taster 0,5 mm² Max gesamt Antriebsleitungslänge: 15 m Maße Unterputz-Gehäuse (UP): 50 mm x 45 mm x 19 mm Maße Hutschienen-Gehäuse (HS): 98 mm x 62 mm x 18 mm (2 TE) Ausführung Gehäuse ( ) Unterputzgehäuse: IQ Box KNX UP ( ) Hutschienengehäuse: IQ-Box KNX HS |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € IQ box Safety HS TÜV-geprüftes Sicherheits-Schaltgerät zur Absicherung von Haupt- und Nebenschließkanten kraftbetätigter Fenster, Klappen und Lichtkuppeln etc. In Kombination mit Sicherheitsschaltleisten oder/und berührungslosen Sensoren. TÜV-zertifiziert entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Je Fenster ist eine IQ box Safety erforderlich. Bei Gefahrenerkennung durch die Sensorik stoppt oder reversiert das kraftbetätigte Fenster die Bewegung und verhindert die Verletzungsgefahr. Eigenschaften Genügt höchsten Schutzklassenanforderungen für kraftbetätigte Fenster gemäß Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (Schutzklasse 4) Für natürliche Lüftung (24V Netzteil, KNX, IQ gear) und/oder Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA Zentrale) DIP Schalter zur (De-)Aktivierung der Sensoreingänge Anpassung der Parameter mit Service Terminal ST 220 möglich Hutschienengehäuse mit stechbaren Klemmen zur einfachen Verdrahtung Integrierter Taster zum manuellen Schließen der Fenster im Servicefall Anschlussmöglichkeiten Die IQ box Safety ist kompatibel mit den GEZE Fensterantrieben IQ windowdrive (24 V DC) ab Softwareversion V3.2: Spindelantrieb E 250 NT (auch in RWA Öffnungs- und Verriegelungssystemen) Kettenantrieb Slimchain Kettenantrieb Powerchain Verriegelungsantrieb Power lock F1200+ ab Softwareversion 1.0 Vorparametrierte Eingänge für berührungslose Sensoren z.B. GC 339 oder GC 342 Vorparametrierte Eingänge für Sicherheitsschaltleisten (Abschlusswiderstand von 4,5 k bis 22 kOhm) Technische Daten Versorgungsspannung 24 V DC, +-25 % Max. Strom Antriebe 10 A Umgebungstemperatur -5 °C…+70 °C Max. Anschlussquerschnitt 2,5 mm² Max. Länge der Leitung zum Antrieb 50 m Max. Leitungslänge Sensor siehe technische Daten des jeweiligen Sensors Maße Hutschienen-Gehäuse (HxTxB) 90 mm x 60 mm x 35 mm (2 TE) Nachweise TÜV, EN ISO 13849-1:2016-06 und DIN EN ISO 134849-2:2013-02; Sicherheit von Maschinen- Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen Hinweis Nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muss für kraftbetätigte Fenster eine Risikobeurteilung erstellt werden. Die GEZE Sicherheitsanalyse für kraftbetätigte Fenster kann als Leitfaden für die Risikobeurteilung genutzt werden. Aus diesen Anforderungen heraus ergibt sich die nötige Schutzklasse des Fensters und die Definition der Schutzmaßnahmen. Da die Fenster- und Einbauarten sowie die bauliche Gegebenheiten stark variieren ist eine Machbarkeitsprüfung vorab stets empfehlenswert (besonders bei Nachrüstungen). |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Sensorik zur Absicherung (Eventualposition) Sicherheitsschaltleisten oder/und berührungslose Sensoren zur Absicherung der Haupt- und Nebenschließkanten am Fenster Definition des abzusichernden Fensters ( ) Einwärts öffnend ( ) Drehkipp-Fenster ( ) Kippfenster ( ) Drehfenster andere Flügelarten auf Anfrage möglich …………mm Breite …………mm Höhe …………mm Montagehöhe …………mm Öffnungsweite |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Laserscanner GC 342 (Eventualposition) Selbstüberwachter Laserscanner zur Absicherung der Haupt- und Nebenschließkante am Fenster. Technische Daten Schutzart IP54 max. Erfassungsfeld 4 m (diagonal) Min. Montagehöhe 2500 mm Max. Montagehöhe 3870 mm Ausführung ( ) außen ( ) innen ( ) nirofarben ( ) schwarz ( ) weiß Schutzhaube zum Schutz des Laserscanners gegen Störeinflüsse ( ) nirofarben ( ) schwarz ( ) nach RAL oder/und |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang GC 339 (Eventualposition) Selbstüberwachter Lichtvorhang zur Absicherung der Haupt- und Nebenschließkanten am Fenster. Technische Daten Schutzart IP54 Erfassungsfeld (bei Montagehöhe 2,2 m) bis 2,2 x 0,35 m (B x T) 10 einstellbare Lichtvorhangkonfigurationen Min. Montagehöhe 2000 mm Max. Montagehöhe 3000 mm Ausführung ( ) außen ( ) innen Ausführung ( ) nirofarben ( ) schwarz ( ) weiß oder/und |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Sicherheitsschaltleisten (Eventualposition) Sicherheitsschaltleisten zur Absicherung der Haupt- und Nebenschließkanten am Fenster. Abschlusswiderstand zwischen 4,5 k Ohm und 22 k Ohm zur Verwendung mit der IQ box Safety. Maße des Fensters ….. Anzahl der Sicherheitsschaltleisten pro Fenster ….. Länge(n) der Schaltleiste(n) ….. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Lieferung, Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |