|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N Betätigung über Federbandeckumlenkung mit Handhebel Für die tägliche Be- und Entlüftung an vertikal eingebauten Rechteckfenstern mit Kipp-, Klapp-, Dreh- und Schwingflügeln einwärts öffnend. Montage ist von vorne ohne sichtbare Befestigungsschrauben ausführbar. Flügeleinhängung hat mit Sicherungstaste und Zwangsverriegelung in der Schere zu erfolgen. Flügelanpressdruck ist am Flügelbock einzustellen. Variable Hubeinstellung für einfache Öffnungsweitenregulierung. Zur Reinigung der Fenster ist eine schnelle Scherenaushängung durch Auslösetaste sicherzustellen. Gestänge ist mit LM-Profil abzudecken. Technische Daten: Öffnungsweite: 170mm Flügelbreite: ........ mm ( ) 1 Schere für Flügelbreiten von 380 - 1200 mm1) ( ) 2 Scheren für Flügelbreiten von 1200 - 2400 mm1) ( ) 3 Scheren für Flügelbreiten von 2400 - 3600 mm1) 1) Füllgewichte beachten Flügelhöhe: ........ mm (mind. 250 mm) Mitte Querstange bis UK Handhebelgrundplatte: ........ mm Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) RAL ........ Hinweis: Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen den Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor. Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS. |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE FPS Fang- und Putzsicherung ( ) Größe 1 ab Flügelhöhe 360 mm ( ) Größe 2 ab Flügelhöhe 540 mm ( ) Größe 3 ab Flügelhöhe 740 mm |