|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Obentürschließersystem TS 5000 ISM mit mechanischer Feststellung, nach EN 1154, Feststellwinkel stufenlos zwischen 80° und 130°, auf exakten Punkt einstellbar, Größe 2 - 6, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, nach EN 1158, Feststellposition überfahrbar, Vandalismusschutz gegen mutwillige Fehlbedienung der Schließfolgeregelung, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag, mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite, mit Montageplatte ( ) TS 5000 Schließerkörper Größe EN 2-6, bis Flügelbreite 1.400 mm, für barrierefreie Türen nach DIN 18040, bis Flügelbreite 1.100 mm ( ) TS 5000 ECline Schließerkörper Größe EN 3-5, mit sehr hohem Wirkungsgrad > 80% für barrierefreie Türen nach DIN 18040, bis Flügelbreite 1.250 mm ( ) Nachrüstkit ECline ISM/ISM BG, Öffnungsunterstützung zum Einsatz am Gangflügel, stark abfallendes Öffnungsmoment Zubehör: ( ) integrierte, weitestgehend unsichtbare flexible Öffnungsbegrenzung für E/R/ISM Gleitschienen Farbton: ( ) silberfarbig ( ) weiß ( ) Edelstahl ähnlich ( ) RAL ..... |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Mitnehmerklappe CB flex im GEZE Türschließerdesign, zur Sicherstellung der korrekten Schließfolge bei allen 2-flügeligen GEZE Türschließsystemen mit Schließfolgeregelung, Länge im montiertem Zustand stufenlos einstellbar (70 - 210 mm Überstand), nicht sichtbarer Klapp- und Längeneinstellmechanismus, mit seitlicher Abdeckkappe, bauseitig ablängbar, lackierte Oberfläche als Standard. Farbton: ( ) silberfarbig ( ) nach RAL |