|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Elektrospindelantrieb E 250 NT Für die tägliche Be- und Entlüftung sowie sicheren und schnellen Rauch- und Wärmeabzug und Rauchableitung an vertikal oder geneigt eingebauten, einwärts oder auswärts öffnenden Kipp-, Klapp- und Drehflügeln sowie für Lichtkuppeln und Dachfenster. Elektrospindelantrieb E 250 NT in 24 V Ausführung. Die Steuerung des Antriebs hat über Mikroprozessor zu erfolgen. Die Laufgeschwindigkeit kann in Alarm- und Lüftungsgeschwindigkeit unterschieden werden. Hubbegrenzung und Lüftungsgeschwindigkeit sind über Software individuell programmierbar. Die Lastabschaltung und die Endlagenabschaltung haben elektronisch zu erfolgen. Dichtschluss über elektronisch definierten Anpressdruck. Synchronisierter Mehrfachbetrieb von bis zu 3 Antrieben ist ohne externes Zusatzmodul sicherzustellen. Aktivierung und Einstellung der Synchrofunktion erfolgt über integrierte DIP-Schalter ohne zusätzliche Programmierung. Technische Daten: Hub in mm: 100/150/200/230/300/500/750/1000* Zug- und Schubkraft: 750 N/750 N Spannung: 24 V DC / 230 V AC mit externem Netzteil Stromaufnahme: RWA (18 V) 1,0 A, Lüftung (24 V) 0,9 A Bei Hub 500: RWA (18 V) 1,3 A, Lüftung (24 V) 1,1 A Schutzart: IP 65 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +70 °C Anschlusskabel: 2 m, Silikon ummantelt* * Sonderlängen auf Anfrage GEZE Elektrospindelantrieb E 250 NT bis einschließlich Hub 500 mm ist geeignet für den Einbau in geprüfte und zertifizierte GEZE NRWGs nach EN 12101-2. Ausführung: ( ) Solo (zulässiges Flügelgewicht max. 100 kg) ( ) Synchro (zulässiges Flügelgewicht max. 200 kg) Fensterart: ( ) Kippflügel ( ) Klappflügel ( ) Drehflügel ( ) Dachfenster ( ) einwärts ( ) auswärts Flügelmaße: ......... mm Breite ......... mm Höhe Flügelmaterial: ( ) Holz ( ) Alu ( ) Kunststoff Öffnungsweite: ........ mm oder max. ....... mm (vom Bieter auszufüllen) Farbton: ( ) EV1 ( ) weiß RAL 9016 ( ) nach RAL .......... |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Standardkonsole für die Hauptschließkante ( ) Konsole einwärts für die Hauptschließkante ( ) Drehkonsole für die Nebenschließkante |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Hinweis: Sie benötigen noch eine Notstromsteuerzentrale GEZE E 260 N, THZ, THZ Comfort oder MBZ 300 und Zubehör. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Um die in der DIN EN 14351-1 definierten Leistungsklassen bzgl. Windbelastung, Schlagregendichtheit und Luftdichtheit zu gewährleisten, ist eine zusätzliche Verriegelung nach den Vorgaben des Profilsystemherstellers am Fenster vorzusehen, z.B. mit GEZE Power lock. ( ) Verriegelungsantrieb Power lock |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Zubehör-Set Flügemontage ( ) Zubehör-Set Rahmenmontage |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |