|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Kurbeldrehkippbeschlag F 1200 Für die komfortable und einfache Bedienung großer und schwerer LM-Fenster mit Drehkippflügel. Das Beschlagssystem ist verdeckt liegend auszuführen. Die Kippöffnung ist stufenlos einzustellen und verfügt über eine Fehlbedienungssperre. Das Kurbelgetriebe ist mit einer Überlastrutschkupplung auszustatten. Optional ist das Beschlagssystem mit waagrechten / senkrechten Mittelverriegelungen entsprechend der Flügelgröße zu erweitern. Flügelmaße: ........ mm Breite (min. 750 mm – max. 2000 mm) ........ mm Höhe (min. 750 mm – max. 2500 mm) Öffnungsweite: ca. 180 mm in Kippstellung Flügelgewicht: max. 200 kg (entsprechend Anwendungsdiagramm in der Einbauzeichnung) ( ) Kurbelgetriebe Standard ( ) Kurbelgetriebe abschließbar (Drehstellung) gleichschließend ( ) Kurbelgetriebe mit abnehmbarer Kurbel Einbaulage des Kurbelgetriebes: ( ) senkrecht ( ) waagerecht unten Ausführung: Alle sichtbaren Teile wie Bänder, Lager und Getriebeabdeckung in Alu, alle weiteren Teile nicht rostend bzw. rostgeschützt, Oberfläche: ( ) silberfarbig |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Öffnungsbegrenzung, gedämpft |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Einbruchssicherung F 1200 mit Hakenverriegelung und Zusatzschloss F 1200 |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |