|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 320 mit Öffnungsweite 320 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung, mit Handhebel. Schere mit Sicherheitsknopf. Gestänge mit LM-Profil abgedeckt, mit Flügelbreite: ........ mm ( ) 1 Schere für Flügelbreiten von 680 - 1200 mm1) ( ) 2 Scheren für Flügelbreiten von 1201 - 2400 mm1) ( ) 3 Scheren für Flügelbreiten von 2401 - 3600 mm1) Flügelhöhe: ........ mm (mind. 400 mm) Mitte Querstange bis UK Handhebelgrundplatte: ........ mm (mind. 350 mm) Farbton: ( ) silberfarbig ( ) weiß RAL 9016 ( ) RAL ........ 1) Füllgewichte und Einschränkungen beachten Hinweis: Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor. Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE FPS Fang- und Putzsicherung ( ) Größe 1 ab Flügelhöhe 360 mm ( ) Größe 2 ab Flügelhöhe 540 mm ( ) Größe 3 ab Flügelhöhe 740 mm |