|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Powerdrive FR Automatische Linearschiebetür für hohe Flügelgewichte für Flucht- und Rettungswege, TÜV-baumustergeprüft nach DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005, für Flügelgewichte bis 180 kg pro Flügel (200 kg pro Flügel mit ggf. erhöhten Öffnungs- und Offenhaltezeiten), mit selbstreinigenden Rollen für dauerhaft ruhigen Lauf Antrieb Antriebsabmessungen H x T: ( ) 150 x 185 mm oder ( ) 200 x 185 mm Redundanter Antrieb mit 2-Motoren-Technik, einfehlersicher und verschleißarm Integrierter Akku mit Lade- und Überwachungsautomatik für Notöffnung bei Stromausfall Redundante digitale Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Performance Level "d" nach DIN EN ISO 13849-1): - Komfortable Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung über optionale Bluetooth-Verbindung zu einem PC - Selbstlernend und mit dynamischer Anpassung der Offenhaltezeit am Durchgangsverkehr für optimalen Komfort - Vernetzbar und integrierbar in Gebäudesysteme über CAN-Bus - Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung - Einstellmöglichkeiten aller Bewegungsparameter der Tür - Alle Funktionen integriert in einer Einheit, keine weiteren Module notwendig Extrem laufruhiger Gleichstrom-Antrieb Robustes Netzteil mit integriertem allpoligem Hauptschalter und Absicherung Kraftbegrenzung statisch und dynamisch nach DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005, sowie statisch unter 150 N gemäß ASR A1.7 (ehemals BGR 232) Automatische Reversierung bei Hinderniserkennung Zusätzliche Antriebsvarianten für mehr Sicherheit und Komfort: ( ) FR-RWS Für den Einsatz in Rettungswegsysteme mit verriegeltem Fluchtweg und Notöffnungs-Schalter, mit TÜV-Gutachten für Zustimmung im Einzelfall (muss vom Bauherrn beantragt werden). Für die Betriebsart RWS ist der Einsatz einer Nottaste zwingend vorgeschrieben. ( ) FR-LL Für verriegelte Einbahn- bzw. Ladenschlussfunktion, TÜV-baumustergeprüft ( ) FR-DUO Mit Fluchtwegfunktion in beiden Richtungen, TÜV-baumustergeprüft Baumaße (Rohbaumaße): Lichte Bauhöhe LH:............. mm Lichte Bauweite LB:............. mm Durchgangshöhe DH:........... mm Durchgangsbreite DB:.......... mm (1-flügelig 700 - 3000 mm, 2-flügelig 800 - 3000 mm) Montageart: ( ) Wandmontage oder ( ) Montage an Profilsystem oder ( ) Freitragende Montage Türsystemausführung: ( ) einflügelig links schließend ( ) einflügelig rechts schließend ( ) zweiflügelig ( ) mit Seitenteilen Beschlag: ( ) Fahrflügel mit ISO- oder Mono-Glas feingerahmt (bis 120 kg Flügelgewicht): ( ) mit 22 mm ISO-Glas aus ( ) ESG oder ( ) VSG ( ) mit 10 mm MONO-Glas aus ( ) ESG oder ( ) VSG ( ) mit Paneelfüllung oder ( ) Fahrflügel mit ESG-Klemmprofil (bis 120 kg Flügelgewicht): ( ) mit 10 mm ESG oder ( ) mit 12 mm ESG oder ( ) Thermisch getrennte Rahmen-Fahrflügel (bis 200 kg Flügelgewicht) Bautiefe 65 mm, mit entsprechenden Spezialprofilen zur Absicherung und Verglasung nach DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005 ( ) mit 22 mm ISO-Glas aus ( ) ESG oder ( ) VSG ( ) mit Paneelfüllung Oberfläche der Leichtmetallteile des Antriebes und ggf. der Fahrflügel: ( ) eloxiert EV1 oder ( ) RAL ........ Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma. Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Gemäß DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005 muss: - die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage - die Prüfung mindestens 1 x jährlich und die Wartung mindestens 1 x jährlich durchgeführt werden |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bedienung GEZE Displayprogrammschalter im AS 500 Programm für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP 40 Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung, Aus ( ) AP ( ) UP oder GEZE Tastenprogrammschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Funktionstasten, LED-Punktanzeige, codierter Fehleranzeige, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP oder GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Drehknopf, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP oder GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Schlüssel, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bedienung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster zum "Abschließen" des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP 40 ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung und Absicherung (Eventualposition) GC 363+ Kombimelder mit richtungserkennendem Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung und Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 10 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen Ausführung: ( ) schwarz ( ) nach RAL ( ) außen ( ) innen Zubehör: ( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen ( ) Deckenbefestigungswinkel ( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Sensors in die Decke ( ) Smart Daisy Chain Hub zur Reihenschaltung von bis zu drei Schiebetürsensoren |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung und Absicherung (Eventualposition) GC 365 Kombimelder mit richtungserkennendem Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung und Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 4 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen Ausführung: ( ) schwarz ( ) außen ( ) innen Zubehör: ( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen ( ) Deckenbefestigungswinkel ( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Sensors in die Decke |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GC 339+ Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 10 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen Ausführung: ( ) schwarz ( ) nach RAL ( ) innen ( ) außen Zubehör: ( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen ( ) Deckenbefestigungswinkel ( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die Decke ( ) Smart Daisy Chain Hub zur Reihenschaltung von bis zu drei Schiebetürsensoren |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GC 341 Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 4 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen Ausführung: ( ) schwarz ( ) innen ( ) außen Zubehör: ( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen ( ) Deckenbefestigungswinkel ( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die Decke |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Flächentaster, Kunststoff, Schutzart IP 30 Abmessungen: 90 x 180 x 23 mm ( ) weiß ( ) niro ( ) optionales Funksendemodul ( ) AP ( ) Rückplatte für die Anbringung des Flächentasters auf Glas (in Verbindung mit Funksendemodul) oder GEZE Flächentaster, LS990, Schutzart IP 30 Abmessungen: 81 x 223 x 51 mm ( ) weiß ( ) Edelstahl ( ) optionales Funksendemodul ( ) AP ( ) UP oder GEZE Flächentaster, Edelstahl, Schutzart IP 65 Abmessungen: 72 x 250 x 17 mm ( ) AP oder GEZE Berührungsloser Näherungstaster (Radar) Kunststoff mit antimikrobieller Oberfläche, Schutzart IP65, mehrfarbige LED Rückmeldung, einstellbare akustische Rückmeldung. Zusätzlicher Eingang zur aktiven Änderung der LED Farbe. Abmessungen: 80 x 80 mm ( ) UP 12 mm tief ( ) AP 21 mm tief ( ) Variante für WC oder GEZE LED Sensortaster, Kunststoff, Schutzart IP 69K Rund, Durchmesser: 100 mm ( ) UP ( ) AP: Montagering flach 4 mm ( ) AP: Montagering hoch 20 mm oder GEZE LED Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K Rund, Durchmesser: 100 mm ( ) UP ( ) AP: Montagering 20 mm oder GEZE LED Boden-Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K Abmessungen: 100 x 100 x 3 mm ( ) UP ( ) höhenverstellbarer Montagefuß für Tiefen ab Rohfußboden bis 215 mm |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Funkprogramm mit sicherer Rollingcode-Verschlüsselung zur kabellosen Ansteuerung des Antriebes (ca. 30 m Reichweite im Gebäude). Sender: ( ) Funkhandsender mit 1 Taste, Schutzart IP 54 und Wandhalterung ( ) Funkhandsender mit 2 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung ( ) Funkhandsender mit 4 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung ( ) Funksendemodul zur optionalen Integration in die GEZE Flächentaster Empfänger: ( ) Funkempfangsmodul mit 2 Ausgängen, 24 V, Impulsbetrieb oder Impuls- und Dauerbetrieb zur Montage im Antrieb oder einer UP Dose mit Schutzart IP 20 |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE GCER 300, SET 1-Tür Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb zur Steuerung von einer Tür (erweiterbar auf 2 Türen). RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Zwei Berechtigungstypen zur Kurzzeitfreigabe oder Dauerfreigabe (Office-Funktion). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation zwischen Leser und Steuerung erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Funktionen wie Schleuse oder Demenz einstellbar. Freigabetaster sind anschließbar. Set bestehend aus: 1 Stück GEZE GCER 300 I/O Box (ID-Nr. 185707) 1 Stück GEZE GCVR 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185708) 2 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713) 10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711) Optional GEZE GCVR Touch 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 187108) GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712) GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024) oder GEZE GCER 300 Light, SET 1-Tür Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb, mit einem Relaisausgang zur Steuerung von einer Tür im gesicherten Innenbereich. RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise zur Kurzzeitfreigabe berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Set bestehend aus: 1 Stück GEZE GCER 300 Light, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185710) 1 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713) 10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711) Optional GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712) GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024) Zubehör für GCER 300 / GCER 300 Light Steckernetzteil NT 1,0 A – 24 V DC (optional) Primär: 230 V AC, 50 Hz Sekundär: 24 V DC (+/- 5 %) / 1 A (Id.Nr. 130025) Netzteil NT 1,1 A – 24 V DC UP (optional) Zur Montage in tiefen Standard UP-Dosen Primär: 230 V AC, 50 Hz Sekundär: 24 V DC / 1,1 A (Id.Nr. 151426) Netzteil NT 1,5 A – 24 V DC HA (optional) Zur Montage auf Hutschienen Primär: 230 V AC, 50 Hz Sekundär: 21,6 – 26,4 V DC / 1,5 A (Id.Nr. 151425) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54) mit oder ohne Profilhalbzylinder und Tastfunktion ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54) mit oder ohne Profilhalbzylinder und Rastfunktion für Feuerwehr ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54), vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder aus Schließanlage sowie 1 Drucktaster mit Schlüsselsymbol zur Öffnung von innen. Die Anlage öffnet bei Kontaktgabe einmalig aus verriegelter Stellung und verriegelt nach dem Schließen des Flügels. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Zusatztaster für Apothekeröffnung |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Schutzflügel zur Absicherung der Scher-, Einzugs- und Quetschstellen nach DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005 vor dem Fahrflügel, Flügel aus 10 mm ESG inkl. Beschlag, drehbar zur Reinigungszwecken Darf nur zusammen mit feingerahmten Fahrflügel mit ISO-Glas verwendet werden! ( ) Befestigung am Antrieb oder ( ) Befestigung an der Wand alternativ: ( ) sensorische Festfeldabsicherung mit 3D-Lichtvorhang |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Sicherungsflügel zur Absicherung der Scher- und Einzugsstellen nach DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005 bei Pfosten-Riegel-Konstruktion (abhängig vom Pfosteneinstand) hinter dem Fahrflügel, Flügel aus 10 mm ESG inkl. Beschlag alternativ: ( ) sensorische Festfeldabsicherung mit 3D-Lichtvorhang |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GEZE Sicherheitslichtschranke mit 2 Sendern und 2 Empfängern zur Absicherung der Öffnungsweite, Schutzart IP 65. Nach DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005 nur zulässig, wenn beidseitig ein Radarbewegungsmelder verwendet wird, die Kräfte der Türflügel durch ein Kraftbegrenzungssystem begrenzt werden, und nicht bei besonders schutzbedürftigen Personen! |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GEZE Notschalter mit Glasscheibe und Beleuchtung zur Abschaltung der Netzspannung, Schutzart IP 20 Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005 nicht zwingend erforderlich. ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GEZE Notschalter mit beleuchtetem Pilztaster zur Notöffnung oder Notentriegelung, Schutzart IP 40 Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005 nicht zwingend erforderlich. ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Verriegelung (Eventualposition) ( ) Bistabile elektromagnetische Verriegelung, integriert im Antrieb, mit manueller Notentriegelung oder ( ) Hakenriegelschloss (nur für feingerahmte Fahrflügel oder für thermisch getrennte Rahmen-Fahrflügel) oder ( ) Riegelschloss zum Einbau an der Unterseite des Fahrflügels (nur für feingerahmte Fahrflügel), vorgerichtet für Profilzylinder bzw. Profilhalbzylinder ( ) einseitig abschließbar (für 46 mm PHZ) oder ( ) beidseitig abschließbar (für 71 mm PZ) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bodenführung (Eventualposition) Durchgehende Bodenführung, aus Aluminium E6/EV1 eloxiert, bündig im Boden montierbar, Führungsschiene für Reinigung ausbaubar oder austauschbar Empfohlen für Außentüren mit Öffnungsweiten über 2000 mm |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre z.B. GEZE Servicepaket Kompakt |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen 2 x jährliche Wartung empfohlen) - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Exklusiv Servicewartung (Eventualposition) Exklusives Servicepaket für Wartung, Instandhaltung nach DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 60 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Vollinstandsetzung: keine gesonderte Berechnung von Reparaturen (Teile und Arbeitszeit) und Fahrtkosten während der Vertragslaufzeit - Onlinezugang für den Auftraggeber zu den Objekt- und Anlagendatendaten beim Auftragnehmer - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 5 Jahre |