|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE- Obentürschließer TS 4000 mit mechanischer Feststellung, nach EN 1154, Größe 1 - 6, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit ein- und ausschaltbarer Feststellung, mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) RAL ..... |
| --- | --- |