|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE- Bodentürschließer TS 550 NV, Schließkraft nach EN 1154 stufenlos einstellbar zwischen Größe 3 - 6, mit ein- und ausschaltbarer, variabler Feststellung von 85° bis 165°, Tragkraft bis 300kg, Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar, fixe Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung möglich, für Pendel- und Anschlagtüren. Deckplatte: ( ) Edelstahl ( ) dunkelbronze ( ) messing |
| --- | --- |