|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE- Obentürschließer TS 5000 L mit mechanischer Feststellung, nach EN 1154, mit Gleitschiene BG, Feststellwinkel stufenlos ab ca. 80° auf exakten Punkt einstellbar von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag, mit optischer Größenanzeige, Türblattmontage auf Bandgegenseite ( ) TS 5000 L Schließerkörper Größe EN 2-6, bis Flügelbreite 1.400 mm ( ) TS 5000 L ECline Schließerkörper Größe EN 3-5, mit sehr hohem Wirkungsgrad > 80% für barrierefreie Türen nach DIN 18040, bis Flügelbreite 1.250 mm Alternativ zur Gleitschiene BG: ( ) mit T-Stop-Gleitschiene BG, mit integrierter Öffnungsbegrenzung und mechanischer Feststellung Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) Edelstahl ähnlich ( ) RAL ..... |
| --- | --- |