|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE TSA 325 NT GG Ganzglaskarusselltüranlage in 3- oder 4-flügeliger Ausführung, in herausragender transparenter Optik, mit frei wählbarem Innendurchmesser bis 3000 mm, TÜV-baumustergeprüft nach DIN 18650 mit unterschiedlichen Antriebsarten und vielen möglichen Ausstattungsoptionen Antriebsarten ( ) Manuelle Betätigung der Tür. oder ( ) Manuell betätigte Tür mit GEZE Drehzahlbegrenzer, d.h. die max. Drehgeschwindigkeit der Karusselltür wird durch einen Sicherheitsmechanismus in der Tür begrenzt. oder ( ) Manuell betätigte Tür mit GEZE Positionierautomat, d.h. die manuelle Tür wird nach dem Begehen motorbetrieben mit sehr geringer Geschwindigkeit in die Ausgangsposition/Endstellung gebracht. Sicherheitskonzept: 1 x Not-Halt-Taster nach DIN EN ISO 13850 oder ( ) Halbautomatischer GEZE Servo Antrieb: Erhöhter Begehkomfort gegenüber einer manuellen Tür durch automatisiertes Starten des Drehkreuzes. Um Schrittgeschwindigkeit zu erreichen, kann das Drehkreuz von Hand überdrückt werden. Nach dem Passieren dreht die Tür in langsamer Geschwindigkeit in die Endposition. Kompletter Antrieb mit Steuerung im Innenraum, Steuerung in Performance Level „c“ nach DIN EN ISO 13849-1, Komfortable Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung über optionale Bluetooth-Verbindung zu einem PC, Stromversorgung: 230 V / 50 Hz / 350 W / 10 A Empfehlung: Nur bei gleichbleibendem Nutzerkreis Sicherheitskonzept: 1 x Not-Halt-Taster nach DIN EN ISO 13850 oder ( ) Vollautomatische GEZE Karusselltüranlage (Ansteuerung über Bewegungsmelder) Mikroprozessor gesteuerter, elektromechanischer Antrieb mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit, Antrieb mit zwei voreinstellbaren Geschwindigkeiten. Kompletter Antrieb mit Steuerung im Innenraum, Steuerung in Performance Level „c“ nach DIN EN ISO 13849-1, Komfortable Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung über optionale Bluetooth-Verbindung zu einem PC, Stromversorgung: 230 V / 50 Hz / 350 W / 10 A, Tastenprogrammschalter zur Einstellung der Betriebsarten. Absicherung nach DIN 18650 (TÜV-baumustergeprüft und zertifiziert) bestehend aus: - Pfostensicherheit - Not-Halt-Taster nach DIN EN ISO 13850 - Vorpfostensicherheit (berührungslos) - Sicherheitskontaktleiste am Flügel waagrecht (Fersenschutz) - Sicherheitskontaktleiste am Flügel senkrecht (Handschutz) - Mitfahrende Sicherheit am Flügel (berührungslos, ab Durchmesser > 3000 mm) Baumaße: ( ) Innendurchmesser:................. mm (von 1800 mm bis 3000) abweichende Maße auf Anfrage! ( ) Außendurchmesser: ......... ..... mm (von 1890 bis 3090 mm) ( ) Lichte Durchgangshöhe DH: ......mm (bis 3000 mm); andere Höhen auf Anfrage ! ( ) Gesamthöhe Türanlage: .............mm ( ) Kranzhöhe: 17,52 mm (Höhe des Glasdaches); ( ) Bodeneinstand (mindestens): 60 mm nur bei manueller Tür oder ( ) Bodeneinstand (mindestens): 300 mm bei Tür mit Drehzahlbegrenzer, Positionierautomat, Servo und Vollautomat. Hinweis: Abweichende Maße auf Anfrage ! Türposition: ( ) mittig ( ) außermittig, Versatz zur Fassade ….. Ausführungsart: ( ) dreiflügelig ( ) vierflügelig Türkreuz: ( ) starre Türflügel 3-seitig feingerahmt zur Aufnahme von ESG Glas. Trommelwände: ( ) Trommelwände aus gebogenem 16 mm VSG, klar, mit senkrechten Kantenschutzprofilen Deckenkonstruktion: ( ) Glasdecke aus flachem 17,52 mm VSG (2 x TVG)- Klarglas. Aussenkanten mit Kantenschutz. Die 2 Glashalbschalen sind punktförmig gehalten und mit einer Aussparung zur Aufnahme der Drehachsenlagerung versehen. Oberfläche der Leichtmetallteile: ( ) Pulverbeschichtung nach RAL oder ( ) LM eloxiert E6/EV1 oder ( ) Farbeloxal ............ oder ( ) belegt mit Edelstahl geschliffen, Korn 240 oder ( ) belegt mit Edelstahl poliert Bodenring GEZE 360° Edelstahl (V2A) Bodenring aus Rechteckrohr 30x30x2 mm. Bodenring dient gleichzeitig als Bodenbelagseinfassung. Abmessungen Antriebskasten: 1404x754x272 mm. ( ) Abstellblech und/oder ( ) Los-Festflansch (30 x 5 mm) Hinweis: Die Bauabdichtung ist eine Fremdleistung und ist bauseits zu erfolgen. Bodenbelag ( ) GEZE Reinstreifermatte, Farbe anthrazit, 22 mm, weitere Farben auf Anfrage! oder ( ) Bodenbelag bauseits Lieferung und Montage Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma. Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach DIN 18650 / EN 16005 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Gemäß DIN 18650 / EN 16005 muss: - die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage - die Prüfung mindestens 1 x jährlich und die Wartung mindestens 1 x jährlich durchgeführt werden |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Nachtverschluss (Eventualposition) ( ) GEZE Nachtverschluss-Schiebetüren außenlaufend, manuell, als Unterflur-Rollenführung Kastengröße der Unterflur-Rollenführung im Fußboden ca. 160 x 175 mm (bei 3 flügelig 120°; bei 4 flügelig 180°) mit Anschluss für bauseitige Entwässerung, Nachtschiebetüren aus gebogenem 12 mm VSG, klar, Bodenriegelschloss am Schiebeflügel (bauseitiger Profilzylinder), Verschluss von Innen- und Außenseite. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Verriegelung (Eventualposition) ( ) Verriegelung des Drehkreuzes mit GEZE Treibriegelschloss im Türflügel, inklusive Profilhalbzylinder mit Riegelkontakt Hinweis: Beim Einsatz von Nachtverschluss-Schiebetüren kann auf eine Verriegelung des Drehkreuzes verzichtet werden. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Griffe (Eventualposition) ( ) geschliffene, vertikale Edelstahl-Stoßstangen, Ø 30/40 mm, Montage direkt auf dem Glas oder ( ) geschliffene, horizontale Edelstahl-Stoßstangen, Ø 30/40 mm, Montage direkt auf dem Glas |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bedienung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster zum „Abschließen“ des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP 40 ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Behindertentaster (Eventualposition) ( ) Lieferung und Montage von zwei GEZE Tastern mit Rollstuhlsymbol im unmittelbaren Eingangsbereich der Karusselltür. Mit der Betätigung dieser Taster wird die Drehgeschwindigkeit auf einen einstellbaren Wert reduziert, um gehbehinderte Personen einen höheren Begehkomfort und mehr Sicherheit zu bieten. Die Aktivierungsdauer kann ebenfalls eingestellt werden. Verlegung der Leerrohre zur Einbaustelle muss bauseits erfolgen. Hinweis: Einsatz nur bei Vollautomat möglich. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre z.B. GEZE Servicepaket Kompakt |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen 2 x jährliche Wartung empfohlen) - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Exklusiv Servicewartung (Eventualposition) Exklusives Servicepaket für Wartung, Instandhaltung nach DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 60 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Vollinstandsetzung: keine gesonderte Berechnung von Reparaturen (Teile und Arbeitszeit) und Fahrtkosten während der Vertragslaufzeit - Onlinezugang für den Auftraggeber zu den Objekt- und Anlagendatendaten beim Auftragnehmer - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 5 Jahre |