|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Elektrisches Öffnungssystem OL 360 EN Für die tägliche Be- und Entlüftung an Kipp-, Klappflügel oder Drehflügel1) auswärts. Spindelantrieb E 350 N in kompakter Bauweise in 230 V Ausführung. Die Flügelverriegelung ist an 1 Stelle mechanisch auszuführen. Lastabschaltung hat elektromechanisch zu erfolgen Technische Daten: Zug- und Schubkraft: 750 N Stromaufnahme: max. 0,4A Schutzart: IP 65 Umgebungstemperatur: -20° C bis +70° C Stahlteile galv. verzinkt. 1) andere Flügelarten (Wende- oder Schwingflügel) auf Anfrage möglich Hub: ( ) Hub 100 mm ( ) Hub 150 mm ( ) Hub 230 mm Flügelgröße: ........ mm Breite ........ mm Höhe Motorhub: ( ) E 350/150 Flügelhöhen: 680 – 850 mm Öffnungsweiten: ca. 530 – 540 mm ( ) E 350/200 Flügelhöhen: 730 – 1000 mm Öffnungsweiten: ca. 650 – 670 mm ( ) E 350/300 Flügelhöhen: 930 – 1600 mm Öffnungsweiten: ca. 870 – 840 mm Flügelbreite bei Holz oder Alu max.: 1200 mm Flügelbreite bei Kunststoff max.: 800 mm Flügelhöhe max.: 1600 mm Flügelhöhe min.: 680 mm Angaben ausgehend von Kipp- oder Klappflügeln Füllgewicht: max. 30 kg/m² bei Klappflügel, max. 25 kg/m² bei Kippflügel Platzbedarf auf Blendrahmen: 45 mm Platzbedarf auf Flügel: 33 mm Öffnungsweite: ........ mm (wird von der Flügelhöhe und dem Hub des Antriebes bestimmt) Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) RAL ........ |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Hinweis: Auf der Antriebsseite wird ein zusätzliches Band zur Lastverteilung benötigt. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Umschalter " Auf-Stop-Zu" ( ) Umschalter E 27, Montage unter Putz ( ) Umschalter E 33, Montage auf Putz |
|  | BEMERKUNG: Elektrische Leitungsverlegung und Anschluss bauseits durch Elektrofirma nach GEZE -Kabelplänen. |
| 1.3 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
| 1.4 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
| 1.5 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
| 1.6 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
| 1.7 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |