|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Scherenantrieb E 170 Für die tägliche Be- und Entlüftung und die sichere und schnelle Rauchableitung an vertikal eingebauten, einwärts öffnenden Kipp-, Klapp-, Dreh-, Wende- oder Schwingfenstern. Scherenantrieb mit Aluminiumgehäuse in Flachformdesign mit klarer Linienführung in 230 V Ausführung. Ein max. Platzbedarf von 38 mm am Blendrahmen und Flügel ist sicherzustellen. Die Montage muss von vorn mit unsichtbaren Befestigungsschrauben erfolgen. Flügeleinhängung hat mit Sicherungstaste und Zwangsverriegelung in der Schere zu erfolgen. Flügelanpressdruck ist am Flügelbock einzustellen. Hub 170 mm mit variabler Hubeinstellung für einfache Öffnungsweitenregulierung. Endlagenabschaltung in ein- und ausgefahrener Position hat über Endschalter zu erfolgen. Lieferung als komplett vormontierte Einheit. Technische Daten: Stromaufnahme: 230 V max. 0,4 A Schutzart: IP 52 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +60 °C Ausführung: ( ) 230 V Fensterart: ( ) Kippflügel ( ) Klappflügel ( ) Drehflügel ( ) Wendeflügel ( ) Schwingflügel ( ) einwärts Flügelmaße: ........ mm Breite (min. 550 mm – max. 1200 mm ) ...... .. mm Höhe (min. 300 mm -> abhängig von Fensterart und Füllgewicht bzw. Flügelgewicht) Flügelmaterial: ( ) Holz ( ) Alu ( ) Kunststoff Öffnungsweite: ..... mm oder max. 170 mm (vom Bieter auszufüllen) Farbton: ( ) EV1 ( ) weiß, RAL 9016 ( ) Farbton nach Wahl ......... Hinweis: Beim Einsatz an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor, z.B. GEZE FPS. |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Optional: ( ) Verriegelungsmodul für GEZE Scherenantriebe E 170 und E 170/2: Modulares Set zur zusätzlichen Verriegelung in Kombination mit dem GEZE Scherenantrieb. ( ) Set Variable Abdeckung: Individuelle Verlängerung der Standardantriebe. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE FPS Fang- und Putzsicherung ( ) Größe 1 ab Flügelhöhe 360 mm ( ) Größe 2 ab Flügelhöhe 540 mm ( ) Größe 3 ab Flügelhöhe 740 mm |
| 1.3 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
| 1.4 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
| 1.5 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
| 1.6 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
| 1.7 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |