|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE- Elektrolinearantrieb E 212 Für die tägliche Be- und Entlüftung und die sichere und schnelle Rauchableitung an vertikal eingebauten, einwärts öffnenden Oberlichtsystemen an Kipp-, Klapp-, Dreh-, Schwing- oder Lamellenfenstern. Elektrolinearantrieb in 230 V oder 24 V Ausführung. Der Hub lässt sich mechanisch über Endschalter zwischen 42 und 66 mm einstellen. Antrieb ist links / rechts und verdeckt / aufliegend verwendbar. Technische Daten: Hub: 42 – 66 mm Anschlussspannung: 230 V AC/24 V DC Zug- und Druckkraft: 1400 N Stromaufnahme: - E 212 R1= 0,4A - E 212 R = 0,4A - E 212/24 V DC = 1,2A Schutzart:IP 52 Temperaturbereich –20°C bis +70°C Abmessung: 210 x 33 x 80 mm Anschlussstange 8 mm ( ) E 212 R1/230 V AC Mit 1 Relais für Gruppenschaltung über 1 Bedienstelle/Schalter ( ) E 212 R/230 V AC Mit 2 Relais für Gruppenschaltung über mehrere Bedienstellen/Taster ( ) E 212/24 V DC Gleichstromantrieb für 24 V DC Steuerungen, auch Notsromsteuerzentralen, geeignet für den RWA- Einsatz Mechanischer Anschluss: ( ) aufliegender Gestängeanschluss an Lamellen- Angriffshebel ( ) verdecktliegender Anschluss über Mitnehmer an die Lamellenmechanik Antriebsmontage: vertikal seitlich Platzbedarf: mind. 35 mm Farbton Abdeckhaube: ( ) silberfarbig EV1 ( ) weiß, RAL 9016 ( ) RAL-Farbton nach Wahl |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lüftertaster AS 500, für E 212 R ( ) mit Funktionstasten AUF-STOP-ZU, für Unterputzmontage ( ) Aufputzdose optional |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lüfterschalter AS 500, für E 212 R1 ( ) mit Funktionstasten AUF-ZU, für Unterputzmontage* |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lüftertaster AS 500, für E 212/24 V DC ( ) mit Funktionstasten AUF- STOP- ZU, für Unterputzmontage* * für Aufputzmontage bitte Aufputzdose ( Id. 120503) optional verwenden. |
| 1.4 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
| 1.5 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
| 1.6 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
| 1.7 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
| 1.8 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |