|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N Betätigung über Federbandeckumlenkung mit Kurbelstange Für die tägliche Be- und Entlüftung an vertikal eingebauten Klapp- oder Kippflügel auswärts öffnend. Montage ist von vorne ohne sichtbare Befestigungsschrauben ausführbar. Flügeleinhängung hat mit Sicherungstaste und Zwangsverriegelung in der Schere zu erfolgen. Flügelanpressdruck ist am Flügelbock einzustellen. Spielfreie Betätigung über Federbandeckumlenkung. Zur Reinigung der Fenster ist eine schnelle Scherenaushängung durch Auslösetaste möglich. Gestänge ist mit LM-Profil abzudecken. Technische Daten: Öffnungsweite: 170mm ( ) mit Eckwinkelgetriebe Fz 90, links ( ) mit Eckwinkelgetriebe Fz 90, rechts ( ) mit Getriebe Fz 91, für Vertikalmontage ( ) mit fester Kurbelstange ( ) mit abnehmbarer Kurbelstange ( ) ohne Verriegelung Flügelbreite: ........ mm ( ) 1 Schere für Flügelbreiten von 400 - 1200 mm1) ( ) 2 Scheren für Flügelbreiten von 1201 - 2400 mm1) ( ) 3 Scheren für Flügelbreiten von 2401 - 3600 mm1) 1) Füllgewichte beachten lichte Rahmenhöhe: ........ mm (mind. 370 mm) ( ) Leibungstiefe 0-30 mm ( ) Leibungstiefe 31-60 mm ( ) mit Verriegelung, einbruchhemmend nach SKG nur für Leibungstiefe 31-60 mm Flügelbreite: ........ mm ( ) 1 Verriegelung, 1 Schere für Flügelbreiten von 600 – 1000 mm) ( ) 2 Verriegelungen, 1 Schere für Flügelbreiten von 1001 - 1200 mm) ( ) 2 Verriegelungen, 2 Schere für Flügelbreiten von 1201 - 1500 mm) ( ) 3 Verriegelungen, 2 Schere für Flügelbreiten von 1501 – 2400 mm) Mitte Querstange bis Ende Kurbelstange gestreckt: ........ mm (vom Bieter auszufüllen) Farbton: ( ) silberfarbig EV1 ( ) weiß, RAL 9016 ( ) RAL-Farbton nach Wahl |
| --- | --- |