|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Kindergartenlösung zur Sicherung einer Tür im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen mit elektrischer Verriegelung gemäß EltVTR als Sondervariante für Kindergärten. Die Fluchttür wird bei vollem Begehkomfort optimal abgesichert. Hauptkomponente des Systems ist der abgesetzte Taster, welcher für Kinder nicht erreichbar ist. Geeignet zum Anschluss an eine Brandmeldeanlage sowie zur Weiterleitung von Alarmmeldungen an die Gebäudeleittechnik, System bestehend aus: |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Türzentrale GEZE TZ 300 Mit integrierter Steuerung, geprüft nach EltVTR. Ausstattung: • Steuerung mit beleuchteter Nottaste LED-Anzeigen für die Betriebszustände: - Tür verriegelt / entriegelt / kurzzeitentriegelt - Tür offen / geschlossen - Alarm, Voralarm, Störung Farbige Klemmen zur Unterscheidung der Anschlüsse für die Peripherie. Flächig zu betätigende, barrierefreie Schlaghaube mit Sabotageschutz. • Integriertes Nottasten-Hinweisschild, unbeleuchtet • Schlüsseltaster mit 2 Schaltkontakten, inkl. Profilhalbzylinder zum Einstellen der Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauerentriegeln, Verriegeln und zur Alarmrückstellung Anschlüsse: • 1 Eingang zum Anschluss von Zeitschaltuhr, Zutrittskontrolle, Schlösser mit Zylinderkontakt u.v.m. Funktion: Kurzzeitfreigabe (Schließer) • 1 Eingang zum Anschluss einer Brandmeldeanlage, Gefahrenmeldeanlage, RWA Funktion: Notentriegelung, nach Wegfall des BMA-, GMA-, RWA -Signals automatische Rückstellung des Alarms nach 60 s (Öffner) • 1 Ausgang zum Anschluss von optischer oder akustischer Alarmanzeige sowie zur Weiterleitung der Alarmmeldungen an die Gebäudeleittechnik Funktion: Alarm (Öffner, Schließer) • Eingang für beleuchtetes Nottasten-Hinweisschild • Eingang für Rückmeldung des Türzustands • Eingang für Rückmeldung des Verriegelungszustands Funktionen: • Abbruch und Nachtriggern in Verbindung mit Kurzzeitentriegelung • Kurzzeitfreigabezeit 20 Sekunden • Voralarmzeit 60 Sekunden • Türalarm bei Türaufbruch • Integrierter Summer zur akustischen Signalisierung bei Alarmen und Voralarm • Automatische Speicherung des Betriebszustandes bei Netzausfällen • Servicemode zur Unterdrückung des Sabotagealarmes Ausführung: ( ) Beleuchtung für das integrierte Nottasten-Hinweisschild ( ) Integriertes Netzteil Netzspannung 230 V AC, Betriebsspannung 24 V DC Ausgangsstrom max. 650 mA (bei AP-Zentralen) Ausgangsstrom max. 600 mA (bei UP-Zentralen) ( ) Aufputz Montage: Kunststoffgehäuse, Abmessungen (B x H x T): 77x197x 90 mm ( ) Farbton ähnlich RAL 6032 (grün) ( ) Unterputz Montage: Schalterprogramm, Abmessungen (B x H x T): 3-fach Rahmen 81x223x62,5 mm ( ) AS500 der Firma Jung in alpinweiß ( ) LS990 der Firma Jung in Edelstahl ( ) LS990 der Firma Jung in alpinweiß ( ) E2 der Firma Gira in reinweiß ( ) E2 der Firma Gira in anthrazit Verwendung für Türen: ( ) einflügelig ( ) zweiflügelig |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Fluchttürverriegelung FTV 320 Elektrische Verriegelung für Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen nach dem Ruhestromprinzip. Gewährleistet eine sichere und sofortige Entriegelung der Tür, auch bei hoher Fallenvorlast. Mit integriertem Rückmeldekontakt zur Überwachung des Tür- und des Verriegelungszustands sowie Sabotageüberwachung. Hohe Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche. Universal einsetzbar: DIN rechts / links, waagrecht / senkrecht, Türblatt / Rahmen. Stulp an Verriegelungselement vormontiert, Schließblech als Gegenstück separat bestellbar. Stulp und Schließblech aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Betriebsspannung: 24 V DC, Stromaufnahme: 100 mA im verriegelten Zustand Stromaufnahme: 240 mA kurzzeitig bei Verriegelung Betriebstemperatur: -20 / +60 °C Eignungsnachweis: EltVTR Aufbruchfestigkeit: mind. 5.000 N Fallenvorlast: mind. 3.000 N Spaltmaß: 5 mm ± 2 mm Abmessungen: 15,2 x 138,8 x 37,7 mm (B x H x T) Hinweise: 1) Die Fluchttürverriegelung wird zusätzlich zum vorhandenen Panikschloss montiert. 2) Ausführung Stulp sowie Ausführung Schließblech müssen bei Auftragserteilung/Auftragsvergabe spezifiziert werden. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Haltemagnet MA 500 mit Gegenplatte zur magnetischen Verriegelung von Fluchttüren. Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche 5000 N, mit integriertem Hall-Sensor zur Überwachung und Bicolor-LED zur Anzeige des Türzustandes. Nennbetriebsspannung 24 V DC, PG9-Anschluss, Stromaufnahme 250 mA, Ausführung: silberfarbig Montage nur mit einem Montageset: ( ) auf der Bandseite ( ) auf der Bandgegenseite ( ) als Leibungsmontage mit Reedkontakt: ( ) Flachreedkontakt mit Halterung ( ) Flachreedkontakt mit Kreuzloch und Aufbausockel ( ) Blockreedkontakt mit Aufbausockel für Stahltüren Hinweis: Der Haltemagnet wird in der Regel zusätzlich, abgesetzt zum vorhandenen Panikschloss montiert. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Taster zur abgesetzten Montage in 1,80 Höhe für die Freigabe der Türe von innen. Ausführung: ( ) Aufputzmontage ( ) Unterputzmontage: Abmessungen (B x H x T): 1-fach Rahmen 81 x 81 x 62,5 mm ( ) Schalterprogramm E2 der Firma Gira in weiß |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Taster zur Freigabe während der Bring- und Holzeiten von außen. Ausführung: ( ) Aufputzmontage: ( ) Unterputzmontage: Abmessungen (BxHxT): 1-fach Rahmen 81x81x62,5 mm ( ) Schalterprogramm E2 der Firma Gira in weiß |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Schalter zum Aktivieren / Deaktivieren des äußeren Tasters zu den Bring- und Holzeiten, zur Montage im Leiterzimmer des Kindergartens, UP- oder AP-Montage ( ) Aufputzmontage ( ) Unterputzmontage |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Externer Schlüsseltaster SCT221 zum berechtigten Begehen der Tür durch Betätigen der Kurzzeitentriegelung mit einem Schlüssel zur Montage auf Tür-Außenseite, UP- oder AP-Montage Schutzart: IP54 Abmessungen(BxHxT) AP: 75x75x50 mm UP: 75x75x61, 50 mm tiefe UP-Dose aus Zamak im Lieferumfang enthalten. ( ) Aufputzmontage ( ) Unterputzmontage ( ) mit Profilhalbzylinder ( ) ohne Profilhalbzylinder |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Panikschloss mit Umschaltfunktion „B“ bauseits |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Projektierungskosten Kosten für das objektbezogene Erstellen von Kabel- und Klemmenplänen sowie für das Erstellen von Funktionsbeschreibungen. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Montage, Inbetriebnahme und sachkundige Abnahme Montage, Inbetriebnahme und sachkundige Abnahme der beschriebenen Anlage mit Einweisung. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wartung RWS Servicepaket Kompakt (Standard) Servicepaket für Wartung nach EltVTR sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Reaktionszeit von 24 Stunden nach Störungsmeldung an Werktagen (Montag - Freitag, 07.00 - 17.00 Uhr) - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wartung RWS Servicepaket Komfort (Eventualposition) Servicepaket für Wartung nach EltVTR sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- Euro je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre. |